## Slide 1: MICROROC介绍
模拟部分
数字部分
MICROROC关键参数
64通道
功耗 < 1mW/channel
每通道3个比较阈值
每通道低噪声电荷灵敏前放
高低增益成形
MICROROC关键功能
内部比较器阈值由10-bit DAC设置
4-bit DAC提供基线修正
成形时间可调
Notes: MICROROC由法国Omega公司设计，350nm工艺，厚度仅为1.4mm…, 整个芯片分为模拟和数字两个部分。负电流脉冲经过电荷灵敏前放，一路经过高增益的成形器后面跟随两个阈值比较器进行比较，另一路经过低增益的成形器跟随一路阈值比较器同时输出还经过锋保后模拟输出。3个比较阈值由3个10-bit的DAC提供，当64通道中只要由一个通道过阈，所有通道的3-bit的比较器输出编码成2位，并写入内部RAM中。再由读出模块串行读出。

## Slide 2: 信号源测试平台
测试方案框图
测试项：
阈值DAC线性扫描
高增益成形基线修正
击中测试
基线测试(S曲线)
DAC阈值对应能量曲线（S曲线）
片外ADC测试

## Slide 3: DAC刻度和阈值刻度
7.8μA(DAC0)
3.9μA(DAC0)
DAC0
DAC1
DAC2
140fC
140fC
500fC
Notes: 显然在3.9uA的情况下DAC的线性更好。

## Slide 4: 基线修正和噪声测试
64通道高增益通道经过4-bit DAC修正基线一致性变好
DAC0
修正前
DAC0
修正后
未接探测器
接探测器
接上探测器之后
DAC0噪声(RMS) = 0.35fC
接上探测器之前
DAC0噪声(RMS) = 0.15fC
DAC0
DAC0