## Slide 1: DHCAL工作汇报
王宇、张俊斌
2016/12/16

## Slide 2: 进展
DAQ改板焊接完成
Microroc测试板配置电阻焊接完成
  测试板只焊接了一片Microroc
  焊接好之后有几个管脚的配置电压和手册不符合
DAQ板逻辑编写完成
管脚 | Datasheet电压 | 实测电压 | 作用
ib_otag | 0.8V | 0.89V | 成形电路的偏置电流
ibgb_pa | 0.8V | 0.69 | 电荷灵敏前放偏置电流
ibo_pa | 0.8V | 0.69 | 电荷灵敏前放偏置电流

## Slide 3: 通过柔性版后的信号
LVDS 5M时钟
LVDS 40M时钟
Start_Acq信号
宽度100ns
从FPGA输出信号到MICROROC，信号质量比较好
柔性版性能良好

## Slide 4: 配置MICROROC逻辑正确
用内部的3个10-bit ADC输出电压来标识配置正确
上位机发送配置参数可以正确配置DAC输出的阈值
Vth2、Vth1、Vth0为比较器的阈值
DAC0有一段码值不正确

## Slide 5: 10-bit DAC输出值计算
DAC输出电压
  由外部电阻配置
  B(0)~B(9)由SC参数配置
  也就是说每个DAC码值对应的电压是2.4375mV
  即：2.4375mV/DAC code
  通过在MICROROC的73号管脚和V_bg之间串联一个200k的电阻，可以将一个码值对应的电压改成1.37mV

## Slide 6
Vth0
Vth1
Vth2
10-bit DAC输出的问题
  三个通道倒数第四个点输出电压偏低
  Vth0最后有一段非线性
1.37mV/Code
芯片手册给出的
DAC输出电压和码值关系

## Slide 7: 读回MICROROC中的数据
芯片的TransmitOn1b和TransmitOn2b低电平表示数据可读回
芯片中的数据通过Dout1b,Dout2b(OC门)串行读回
MICROROC数据格式
Chip ID是在配置芯片时写入的
根据数据中的Chip ID判断，芯片读回逻辑正确

## Slide 8: 芯片管脚输出异常导致读数错误
在Dout输出低电平的时候，电压会往上升，最终造成逻辑错误
  蓝线：示波器直接测量Dout1b的信号
  黄线：FPGA读到的Dout1b信号
图中画圈处出现逻辑错误，本是低电平误读为高电平
FPGA输出的Start_Acq信号
FPGA读到的Dout1b
示波器测量
Dout1b管脚上的信号
示波器测量
TransmitOn1b管脚上的信号

## Slide 9: 读数的问题
Dout1b管脚上的电压，会在Dout1b处在低电平时上升
  粉色：示波器直接测量Dout1b的信号
  黄色：FPGA读到的Dout1b信号
FPGA读到的Dout1b
示波器测量
Dout1b管脚上的信号

## Slide 10: 读数的问题
Dout电压上升会造成TransmitOn电压上升
  蓝色：Dout1b
  粉色：TransmitOn1b
示波器测量
Dout1b管脚上的信号
示波器测量
TransmitOn1b管脚上的信号

## Slide 11: 读数的问题
Dout电压上升会造成TransmitOn电压上升
  蓝色：Dout1b
  粉红：TransmitOn1b
示波器测量
Dout1b管脚上的信号
示波器测量
TransmitOn1b管脚上的信号

## Slide 12: 读数的问题
TransmitOn上升造成FPGA读到的TransmitOn错误
  蓝色：TransmitOn1b管脚上的波形
  黄色：FPGA得到的TransmitOn1b波形
FPGA读到的TransmitOn1b
示波器测量
Dout1b管脚上的信号

## Slide 13: 总结
完成部分
  目前来看FPGA逻辑正确
出现的问题
  MICROROC部分配置电压不正确
  10-bit DAC存在非线性
  MICROROC的Dout和TransmitOn输出异常导致回读错误
下一步测试计划
  修正配置电压值
  解决MICROROC管脚输出异常的问题
  解决数据读回问题后，进行电荷输入测试