## Slide 1: DHCAL读出板 设计进展
王宇
2018/01/03

## Slide 2: 读出板设计
读出阵列30cm×30cm
  Pad之间间距1cm，间隙0.4mm
  分为16个区域，每个区域一片MICROROC
  MICROROC不用的输入端悬空

## Slide 3: 层叠
10层板
  底层放读出pad，不走线
  4层走线层，2层电源层，3层地
  1-2盲孔，2-9埋孔，9-10盲孔
制板过程
  内层机械钻孔
  顶层激光盲孔

## Slide 4: 信号输入端
输入端结构
  所有的Pad用0603的电阻1MΩ接地
  保护电路

## Slide 5: 电源和接地
电源
  盲孔不能够打到电源层
  使用多个盲孔+铜皮连接电源
地管脚表层铺铜接地

## Slide 6: 机械部分
厚度：3.2mm
尺寸
  阳极板需要多出一部分放连接器和电源座子
机械孔
  内径3.2mm
  外径6mm

## Slide 7: 进度
进度
  所有器件都连完
  开始连接电源和地
问题
  和GND相关的器件和过孔，连线时会卡顿

## Slide 8: 进度
感谢聆听