## Slide 1: DHCAL工作汇报
王宇、张俊斌
2017/03/15

## Slide 2: 上次汇报的问题
out_t&h管脚无法输出保持住的峰值
  SC参数有一位没有正确配置配置
  修改后out_t&h有输出，较out_sh有一个延迟
out_sh
out_t&h

## Slide 3: 问题解决
给出Hold信号后，out_t&h有保持输出
out_sh
out_t&h
hold
hold
out_sh
out_t&h

## Slide 4: 之前测试的失误
CTest的输入电容是500fF
  2fC信号示波器可以和噪声分辨开
  设置合理的阈值是可以分辨的
  上次测得输入电荷和成形输出的线性关系没有测完整
2fC输入时的成形输出

## Slide 5: 完成的工作
之前投板的电荷输入板焊接完成，正常使用
完成了一个显示击中信息的MATLAB程序

## Slide 6: 进行的工作
触发率和阈值关系测试
  上位机发送测试参数，然后FPGA自动改变阈值，直到测试结束。
  需要修改数据传回的方式
    数据率比较低，之前的高速获取数据线程接收不到正确的数据
    上位机新增加一个线程获取测试数据
  进展
    测试逻辑已完成，FPGA自动改变阈值功能是正常的
    现在正在修改上位机

## Slide 7: 总结
之前测试中的问题解决
下一步
  修改上位机
  完成“触发率-阈值”测试
  利用测试的到的阈值，完成输入电荷和成形输出峰值线性关系测试
感谢聆听