## Slide 1: DHCAL工作汇报
王宇、张俊斌
2017/05/10

## Slide 2: 成形输出的噪声分析
示波器看到的噪声
  基线以下的噪声才对测量有影响
  噪声是基线电压噪声幅值的一半
  约为1.8fC

## Slide 3: 噪声分析
S曲线测到的噪声
  噪声相当于幅值的一半
  14mV  1.35fC

## Slide 4: 串扰测量
串扰统计
  在被击中Pad过了150fC阈的情况下统计
  总击中3438次
过3fC阈
过20fC阈

## Slide 5: 串扰测量
电荷平均
  击中电荷量为150fC
  串扰电荷量为0.15fC

## Slide 6: 串扰
只测量阳极板走线串扰
  在阳极板的一个Pad上焊一个电容注入电荷
  需要从新焊一块电路板
Anlysis仿真
信号发生器

## Slide 7: 下一步
扫域的办法测量串扰
  逻辑完成
  正在修改上位机
测量Pad均匀性